## Slide 1: Porovnání možných konceptů nakládání se směsným komunálním odpadem Jihlava říjen 2021

## Slide 2: Porovnání technologických konceptů na využívání SKO
Zero Waste
Mechanicko-biologická úprava spojená s energetickým využíváním kalorické frakce
Energetické využívání TAP-fluidní jednotky
Zplyňovací technologie (pyrolýza, plazma)
Metoda přímého energetického využívání (ZEVO)
Technologie tzv. malých spaloven- ZEVO (20-50kt)
Odvoz SKO pro energetické využívání do zahraničí
Řešení problematiky je nutno vždy koncipovat v návaznosti na reálné podmínky českého energetického sektoru

## Slide 3: ZERO Waste
Koncept bude aktuální po realizaci konceptu green deal v EU…………..

## Slide 4: Mechanicko-biologická úprava spojená s energetickým využíváním
MBÚ je pouze zařízením k úpravě odpadů
ne k jeho konečnému využití
Musí být zajištěno energetické využívání kalorické frakce
Problém s využíváním energeticky nevyužitelné frakce – skládkování
Parametr AT 4 , výhřevnost 6,5 MJ/kg, v sušině

## Slide 5: MBÚ
Možnost využít produkované frakce pro materiálové využití jsou pouze teoretické (s výjimkou kovových odpadů), a to včetně možnosti produkce biologicky využitelných produktů jako je kompost nebo surovinu pro ekonomicky udržitelnou výrobu bioplynu.
Konfigurace jednotlivé konkrétní linky na mechanicko-biologickou úpravu je nutno navrhnout především s ohledem na konkrétní odbyt a využití energeticky bohaté frakce. Podsítná frakce nebo jinak upravená frakce s nízkým energetickým potenciálem je určena pouze k odstranění skládkováním a to pouze po další (biologické) úpravě tak, aby tato frakce splňovala zákonné limity pro skládkování.

## Slide 6
Schéma základního modelu MBÚ

## Slide 7: Schéma MBÚ - Gac Olawa

## Slide 8: Ekonomika MBÚ
Tabulka provozních nákladů MBU
MBU na 1 tunu SKO v Kč
Základní přetřídění SKO na sítě 700
Aerobní zpracování podsítné frakce 60% 700
Úprava nadsítné frakce na palivo 40% 200+ např. granulace 1500
Uložení podsítné frakce na skládku 60% 1200+ nové poplatky
Prodej paliva TAP 40% 300 - 2000
Celkem náklady na zpracování 1 tuny SKO 2500- 4000kč
Vše v závislosti na financování technologie- dotace ???

## Slide 9: Možnosti energetického využívání energetické frakce (TAP,RDF)
Cementárny
Stávající zdroje (výtopny, teplárny, elektrárny)
Nově budované zdroje (výtopny, teplárny, elektrárny) na TAP
Pyrolýzní jednotky, Plazma
ZEVO - např. SAKO Brno- omezující faktor je vysoká výhřevnost

## Slide 10: MBÚ v ČR
Středočeský kraj
Vřesová
Moravskoslezský kraj

## Slide 11: Energetické využívání TAP- fluidní jednotky
Monozdroj
Spoluspalování se standartním palivem
Druhy TAP
TAP z průmyslových odpadů+ výměty
TAP z SKO- MBÚ

## Slide 12: Zásadní problémy konceptu TAP
Nutnost čistění spalin stejně jako u spaloven
Není reference v ČR
MBÚ

## Slide 13: Pilotní projekty v ČR
Veolia Přerov 2022?
Veolia Karviná
Planá nad Lužnicí (2,5 kt)

## Slide 14: Zplyňovací technologie –pyrolýza, plazma
  Technologie zjednodušeně konvertují SKO na plynné složky, které je možno teoreticky využít pro další materiálovou konverzi nebo energeticky.
  Zplyňovací systémy jsou v Evropě na SKO nevyzkoušené, nedostatek referencí
  Plazmové technologie v Japonsku, aktuálně je zastaven projekt jednotky 300kt ve Velké Británii
  Obě technologie obtížně využívají neupravené SKO- nutnost předřadit MBÚ
  Ekonomicky jsou v konečném důsledku výrazně dražší než klasické spalování na roštovém kotli

## Slide 15
Obecné schéma technologie plazmového zplyňování

## Slide 16: Plazma
Plazmové zplyňování je zplyňování, kde se potřebné teplo ke zplyňovacím reakcím dodává v elektrickém oblouku vytvořeném v plazmovém hořáku.

## Slide 17
Plazma na výstupu z hořáků dosahuje teploty až 4000 °C. Samotné zplyňování nastává nad koksovým ložem, které slouží jako katalyzátor a distributor tepla. Maximální teplota syntézního plynu na výstupu je 1700 °C.
Při uvedených teplotách se v reaktoru zcela rozštěpí všechny molekuly organických látek. Při zplyňování odpadu probíhá nejdříve tepelné štěpení , při němž se složité molekuly štěpí na jednodušší, tj. uhlovodík a plyny s obsahem vodíku. Další reakcí je částečná oxidace, která usnadňuje vznik CO (oxidu uhelnatého) a malého množství CO2 a H2O. Tyto dvě látky snižují výhřevnost syntézního plynu, takže je důležité, aby oxidační reakce probíhaly jen minimálně. Anorganické látky obsažené v odpadu přejdou po rozštěpení organických látek do roztavené taveniny, která protéká vrstvou katalyzátoru (koksu) u dna reaktoru.

## Slide 18
Schéma pyrolýzní jednotky

## Slide 19: Zplyňovací technologie –pyrolýza, plazma
Zásadní systémové nedostatky
Pyrolýza-
obtížné až technicko-ekonomicky nemožné využívání výstupních produktů pyrolýzy
Nutnost homogenizace SKO- MBÚ
Plazma- energetické využívání syntézního plynu není možno dodržet parametr R1
Ekonomicky náročné

## Slide 20: Technologie Ervo Eco
Technologie pyrolýza- vylepšená o katalytické procesy.
Stejné systémové nedostatky jako pyrolýza

## Slide 21: Přímé energetické využívání- ZEVO
Požadavek na energetické využívání odpadů (R1 - využití vstupní energie odpadů na 65%)
Kogenerační režim s dostatečným odbytem tepla
Kapacita zdroje + 300kt (+100kt)
Environmentální profit – náhrada uhelného zdroje (úspora klasických emisí i emisí ekvivalentního CO2 )
Úspora primárních paliv, palivová bezpečnost, udržení CZT
Ekonomika – udržení ceny za tunu SKO v intencích současných cen za skládkování
Stovky jednotek ZEVO nebo spaloven v Evropě i ve světě – etablovaná technologie
4 úspěšné jednotky v ČR

## Slide 22: Malokapacitní ZEVO- přímé energetické využívání
Pod pojmem malokapacitní ZEVO jsou obecně označována ZEVA s kapacitou výrazně menší než je standartní minimum, které je dnes kolem 90 000tun SKO ročně.
V odborných kruzích se nejčastěji hovoří o kapacitě 20- 50 000 tun SKO ročně. Důvodem proč se mluví o této variantě je obecně nedostatek lokalit pro výstavbu kapacitních ZEVO nad standartních a ekonomicky ospravedlnitelných 100 kT a více. Obecně platí pravidlo, že se zvyšující se kapacitou ZEVO, která je podmíněna ale odbytem tepla, se snižují měrné náklady na energetické využívání SKO. Je to dáno tím, že polovinu tržeb ZEVO je spojeno s prodejem tepla a také tím že měrné investiční a provozní náklady jsou u kapacitních zařízení výrazně menší.
Dalším důvodem pro realizaci malokapacitních ZEVO je snaha o lepší logistiku svozu, tj. eliminovat dlouhé převozy odpadů a nepříznivé vlivy zvýšeného provozu kamiónů vlivem nadměrné přepravy. Je zde snaha o využití odpadů v místě vzniku, což samo o sobě je pozitivní předpoklad.
Kapacita ZEVO musí odpovídat potřebám napájené tepelné sítě!!

## Slide 23: Malokapacitní ZEVO
Systémové nedostatky varianty malokapacitních ZEVO
Malokapacitní ZEVO nemá v ČR referenci
Měrné náklady na 1 tunu SKO jsou vyšší než u standardního kapacitního ZEVO
Pro využití stejného množství odpadů je nutno vystavět větší počet ZEVO, t,j. obtíže s výstavbou se znásobují, protože problémy s výstavbou každé jednotky jsou stejné
Malokapacitní ZEVO může mít zásadní problémy s parametrem R1- energetické využívání a to především vlivem letního provozu, kdy kapacity menších sítí CZT je v létě nedostatečná pro odbyt tepla.

## Slide 24: Využívání tuzemského SKO v zahraničí
Možnost odvozu SKO pro energetické využívání do zahraničí (Německo, Rakousko)
Vývozu cenné energetické suroviny
Odlivu peněžních prostředků (od obyvatel i firem)
Cenově náročnější , cena dopravy

## Slide 25
Děkuji za pozornost
Ing.Radim Kovařík Ph.D.