## Slide 1
Zbyněk Bouda
Podmínky pro vybudování ZEVO
(možnosti vybudování ZEVO na území KV)
www.eav.cz

## Slide 2: EVO
Soulad s legislativou
S principy CE
S POH ČR
S POH Kraje Vysočina
Souvislosti
BAT – použití tzv. nejlepších dostupných technik
BREF - referenční dokumenty o BAT (04.10.2021 Zveřejněn český překlad BREF pro spalování odpadů)
IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým principem regulace vybraných činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.
Taxonomie EU - soubor technických screeningových kritérií pro definici, které činnosti podstatně přispívají ke dvěma environmentálním cílům podle nařízení o taxonomii: přizpůsobení se změně klimatu[1] a zmírňování změny klimatu[2].
Proces EIA – posouzení vlivů na ŽP, zahrnuje předchozí
www.eav.cz

## Slide 3: Balíček o oběhovém hospodářství EU
Omezení potravinového odpadu (omezit plýtvání do r. 2030 o ½)
Vytváření norem kvality druhotných surovin
Ekodesign (energie, opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrobků)
Strategie pro plasty v OH
Opatření pro opětovné využívání vody, nařízení o hnojivech
www.eav.cz

## Slide 4
hledá se rozumné řešení…
www.eav.cz

## Slide 5: Odpady
  Složení
  Výhřevnost
  Produkce
www.eav.cz

## Slide 6: ZEVO
Proč ZEVO?
Proč neskládkovat?
Proč pálit suroviny?
www.eav.cz

## Slide 7: ENVI – souvislosti (absolutní hodnota součtu emisí na výrobu jednotky energie)
www.eav.cz

## Slide 8
www.eav.cz

## Slide 9
www.eav.cz

## Slide 10: ZEVO – ČR(cca 769 kt)
ročně | Teplo (TJ) | počet dom. | EE (GWh) | počet dom.
Termizo(96) | 663 | 10 210 | 16 | 4 864
SAKO(248) | 999 | 15 385 | 48 | 14 592
Malešice(330) | 853 | 13 136 | 33 | 10 032
Chotíkov(95) | 205 | 3 157 | 47 | 14 288
celkem | 2 720 | 41 888 | 144 | 43 776
www.eav.cz

## Slide 11: Nutné podmínky pro výstavbu
- Vhodná lokalita (pozemek)
- Vůle stakeholderů
- Palivo – dostatek, kvalita
- Odbyt tepla a EE
- Dopravní obslužnost
- Ekonomické parametry (NPV, IRR)
- Cena na bráně
- Energetická účinnost
www.eav.cz

## Slide 12
STAV – transformace energetiky
REALIZACE
Partnerství - dohoda stakeholderů
Podmínky
  technologické
  ekonomické
  sociální
  legislativní
  environmentální
Projektový management
Zdroj: ČVUT - https://docplayer.cz/68764077-1-97-uvod-do-zasobovani-teplem.html
ZDROJ
SZT
ODBĚRATEL
Lokalita
www.eav.cz

## Slide 13: Energetická účinnost
EÚ= (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
Ep - roční množství vyrobené energie ve formě tepla nebo elektřiny.
Ef - roční energetický vstup do systému z paliv přispívajících k výrobě páry
EW - roční množství energie obsažené ve zpracovávaných odpadech vypočítané za použití nižší čisté výhřevnosti odpadů (GJ/rok).
Ei - roční dodaná energie bez Ew a Ef (GJ/rok).
0,97 je činitelem energetických ztrát v důsledku vzniklého popela a vyzařování.
ZEVO = EÚ >= 0,65 (0,6 do 2008)
www.eav.cz

## Slide 14: Metodika – ekonomie, modelování
Výpočet diskontovaných budoucích hotovostních, peněžních toků za dobu ekonomické životnosti projektu
- financování investice
- vnitřní výnosové procento - IRR
- čistá současná hodnota - NPV
- diskont
- prostá a reprodukovaná doba návratnosti
www.eav.cz

## Slide 15: SZT Vysočina byty - lokality
Obvod s rozšířenou působností | Počet zásobovaných bytů
Jihlava | 9 864
Třebíč | 9 964
Žďár nad Sázavou | 6 086
Pelhřimov | 2 873
www.eav.cz

## Slide 16: Výpočet-parametry, porovnání
Množství odpadu | (t/rok) | 90 000,0
Výhřevnost odpadu | (MJ/kg) | 10,0
Investice | (tis. Kč) | 2 520 000,0
Roční využití | (hod/rok) | 7 680,0
Cena odpad | (Kč/t) | 1 500,0
Cena teplo | (Kč/GJ) | 288,0
Cena EE | (Kč/kWh) | 1,6
Investice sítě SZT | (tis. Kč) | 0
www.eav.cz

## Slide 17: Dodávka tepla
Chart: SZT-dodávka tepla (GJ)
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
ZEVO | 56077.2379 | 50650.4084 | 51222 | 27065 | 20892 | 10021 | 9236 | 7910 | 12644 | 35019 | 53166 | 56077.2379
Jiný zdroj | 21402.7621 | 8173.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10591.7621
www.eav.cz

## Slide 18: Výstupy – vedlejší produkty
www.eav.cz

## Slide 19
www.eav.cz

## Slide 20: Příjmy a náklady
www.eav.cz

## Slide 21: Ekonomické parametry
www.eav.cz

## Slide 22
 |  | Jihlava | Žďár nad Sázavou | Pelhřimov | Třebíč
Množství odpadu | (t) | 67 452 | 90 000 | 45 000 | 95 000
Investice | (tis. Kč) | 1 956 109 | 2 520 000 | 1 350 000 | 2 660 000
Cena odpad | (Kč/t) | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 500
Cena teplo | (Kč/GJ) | 350 | 288 | 400 | 300
Dodávka tepla | (GJ/rok) | 200 713 | 430 148 | 135 565 | 333 252
Investice sítě SZT | (tis. Kč) | 400 000 | 0 | 0 | 200 000
Energetická účinnost |  | 65,03% | 79,93% | 65,44% | 70,87%
Vnitřní výnosové procento - IRR |  | 4,07% | 6,34% | 3,29% | 5,38%
Doba splacení (diskontovaná) - Tsd | let | 22 | 17 | 24 | 18
www.eav.cz

## Slide 23: Výstupy modelace
www.eav.cz

## Slide 24
Silné stránky - investičně vhodné podmínky pro výstavbu ZEVO v lokalitě Žďár nad Sázavou - ekonomická realizovatelnost i bez investiční dotace - konkurenceschopná cena za odpad - dodávka tepla z místního zdroje - minimalizace zátěže pro ŽP - dlouhodobé řešení problematiky nakládání s odpady v regionu - udržitelnost projektu - vyšší míra uvědomělosti a zodpovědnosti občanů | Slabé stránky - nutnost shody na úrovni mnoha uskupení (podnikatelských, veřejnoprávních, zájmových, politických…) - vyšší provozní náklady - odvoz malé části produkce na skládku NO - vysoké investiční náklady (ekonomicky návratné) - potřeba souvisejících investic do logistiky přepravy odpadů a do sítí CZT
Příležitosti - využití vyrobené tepelné energie a výrazné snížení škodlivých emisí v lokalitě Žďár nad Sázavou - posílení energetické soběstačnosti regionu - příspěvek k energetické bezpečnosti - článek do SMART GRIDS regionu - snížení spotřeby primárních surovin - snížení ceny tepla - zvýšení zaměstnanosti v regionu - splnění legislativy ČR i EU - zvýšení udržitelnosti systému nakládání s odpady - energetické využití složek odpadu, které nyní končí na skládce - prodloužení životnosti skládek | Hrozby - odpor laické veřejnost - protesty nevládních organizací - nedohoda dotčených subjektů - neočekávaná změna legislativy - zájmy lobbystických skupin - nezájem řešit uvedenou problematiku - odkládání řešení - nedodržení parametrů investice, zejména výše investičních a provozních nákladů
www.eav.cz

## Slide 25
odpad
energie
Co říká politik: Ochrana klimatu nesmí být na úkor evropského průmyslu
Co říká Greta?
Dokážeme to (se) změnit?
www.eav.cz

## Slide 26: Děkuji za pozornost
Zbyněk Bouda
bouda@eav.cz
www.eav.cz